ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК106-2012-УЧ

И о директора:                                                                   М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            О. Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О.Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  |  |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Самсонкина Е.А. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Козин А.И. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования Тулунского района Иркутской области, Администрации Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЛАДИМИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106-2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения | М 1:25 000 |
| Том II | МК106-2012-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта современного использования территории д. Владимировка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта современного использования территории д. Харантей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта современного использования территории д. Вознесенск | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 12. Карта современного использования территории д. Одон | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 13. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Владимировка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 14. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Харантей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 15. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Вознесенск | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 16. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Одон | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 17. Карта функционального зонирования д. Владимировка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 18. Карта функционального зонирования д. Харантей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 19. Карта функционального зонирования д. Вознесенск | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 20. Карта функционального зонирования д. Одон | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 21. Карта градостроительного зонирования д. Владимировка | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 22. Карта градостроительного зонирования д. Харантей | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 23. Карта градостроительного зонирования д. Вознесенск | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 24. Карта градостроительного зонирования д. Одон | М 1:5 000 |
| Том III | МК106- 2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 25. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106- 2012-CD1- УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-24, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК106- 2012-CD2- ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 25, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 8 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 10 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 13 |

Общие данные

Разработка генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Владимирского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 29.06.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Владимирского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 19.06.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального района «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «Иркутскгражданпроект», 2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 07.07.2009 г. (изм. от 23.04.2012г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Владимирского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 гг.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Владимирского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Владимирского муниципального образования от 31.03.2011 г. № 73;

В рамках проекта  «Генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Владимирского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Владимирского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Застройка жилыми домами | Размещение жилищного фонда на I очередь - 1531,0 тыс. м2 общей площади, в т.ч проектируемый жилищный фонд - 21,0 тыс. м2, сохраняемый существующий - 1510,0 тыс. м2 | - |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | - | - |
| Общеобразовательные школы | - | - |
| Внешкольные учреждения | - | - |
| Стационары | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | - | - |
| Молочные кухни | - | - |
| Станции скорой помощи |  | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | - | - |
| Аптеки | - | - |
| Клубы | - | - |
| Библиотеки | - | - |
| Спортивные залы | - | - |
| Спортивные сооружения | д. Одон – 1х0,2 га д. Владимировка – 1х0,6 га | - |
| Бассейны | - | - |
| Магазины | - | - |
| Рыночные комплексы | - | - |
| Предприятия общественного питания | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | - | - |
| Бани | - | - |
| Прачечные | - | - |
| Химчистки | - | - |
| Отделение банка | - | - |
| Гостиницы | - | - |
| Производственные объекты | - | - |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Внешний транспорт | - Реконструкция областной автодороги местного значения «Подъезд к дер. Харантей», общей протяженностью 3, 404 км. - Реконструкция областной автодороги местного значения «Едогон – Владимировка - Одон», общей протяженностью 26, 429 км. |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Электроснабжение | Строительство ТП (1х160 кВА), питание предусмотреть от ПС «Едогон» с подключением к существующим воздушным линиям 10 кВ. | Строительство ТП (1х63 кВА), питание предусмотреть от ПС «Гуран» с подключением к существующим воздушным линиям 10 кВ. |
| Связь | Развитие сотовой связи, строительство вышек сотовой связи. | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |
| Водоснабжение | Ремонт водонапорных башен. | - |
| Канализация | Устройство непроницаемых выгребов; | Устройство непроницаемых выгребов; |
| Ливневая канализация | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки. | Устройство лотков и кюветов с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки. |
| Инженерная подготовка | - | - |
| Санитарная очистка | - | - |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); - проведение мониторинга и инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Подземные и поверхностные воды | - | - устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности в населенных пунктах Владимирского муниципального образования. |
| Почвы | - | - ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |
| Физическое загрязнение | - | - |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владимирское муниципальное образование |
|  | д. Владимировка |  |  |  |
| 1 | Крестьянско – фермерское хозяйство | Сельское хозяйство | V | 100 |
| 2 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | IV | 10 |
| 3 | Склад |  | III | 100 |
|  | д. Харантей |  |  |  |
| 4 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 5 | Крестьянско – фермерское хозяйство | Сельское хозяйство | V | 100 |
|  | д. Одон |  |  |  |
| 6 | Кладбище | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 7 | Свалка |  | IV | 500 |
|  | д. Вознесенск |  |  |  |
| 8 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение | IV | 10 |
| 9 | Свалка |  | IV | 500 |
|  | ЛЭП 10 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 10 м |

В настоящее время во Владимирском муниципальном образовании газоснабжение природным газом отсутствуе

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- областная автодорога местного значения «Подъезд к дер. Харантей» - 50 м;

- областная автодорога местного значения «Едогон – Владимировка - Одон» - 50 м;

3. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Владимирского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Владимирского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»),

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ – 10 кВ и 0,4 кВ, для которой устанавливается охранная зона 10 и 5 м. соответственно.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Владимирское муниципальное образование |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 9,35 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 0 |
| П2 | территории объектов коммунально-складского назначения | 4,03 |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | территории объектов инженерной инфраструктуры | 0 |
| Т | территории объектов транспорта |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 4421 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 17,09 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории лесов | 9029,04 |
| Р2 | территории природного ландшафта | 7666,98 |
| территории водных объектов | 907 |
| Зоны специального назначения |
| СН | территории, связанные с захоронением | 2,02 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 151 |